## Slide 1
南京理工大学
基于运动分析的视频监控平台
团队成员：罗思琪、王洪格、孙明明

## Slide 2
目录
contents
项目简介
01
02
03
04
技术要点
应用前景
成果展示

## Slide 3
摘要
在人们安全意识日益提高的今天，视频监控遍布整个城市。如何高效利用收集到的视频资源来解决安全问题成为了关注的焦点。基于这种需求，我们实现了基于运动分析的视频监控平台用于发现安全隐患并提出警告，从而让民众生活在一个安全的环境中，也呼应了这次我们hack for better life的主题。

## Slide 4
项目简介
Project Introduction
01

## Slide 5
项目简介——功能概述
绊线检测
02
01
功能描述
越界检测应用于：辅助停车、危险物品防触摸等
绊线检测应用于：军事基地防止外人进入、车辆违章、站台黄线检测等
徘徊检测应用于：可疑人员分析等
02
越界检测
03
徘徊检测

## Slide 6
成果展示
Achievement Show
02

## Slide 7
Demo
成果展示

## Slide 8
技术要点
Technology Main Points
03

## Slide 9
技术要点——总述
目标检测GMM
GMM(Gaussian Mixture Model, 高斯混合模型)是指该算法由多个高斯模型线性叠加混合而成。每个高斯模型称之为component。GMM算法描述的是数据的本身存在的一种分布。GMM算法常用于聚类应用中，component的个数就可以认为是类别的数量，来实现前后背景的分离。
目标跟踪KCF
KCF全称为Kernel Correlation Filter 核相关滤波算法。是在2014年由Joao F. Henriques, Rui Caseiro, Pedro Martins, and Jorge Batista提出来的，算法出来之后也算是轰动一时，这个算法不论是在跟踪效果还是跟踪速度上都有十分亮眼的表现，所以引起了一大批的学者对这个算法进行研究以及工业界也在陆续把这个算法应用在实际场景当中。主要是使用给出的样本去训练一个判别分类器，判断跟踪到的是目标还是周围的背景信息。主要使用轮转矩阵对样本进行采集，使用快速傅里叶变化对算法进行加速计算。

## Slide 10
技术创新——目标检测方面
阴影干扰消除
采用GMM的扩展类Mog2，增加了阴影检测功能，主要体现在在HSV空间中检测出阴影区域，该颜色空间对亮度更为敏感，由实验可得，阴影覆盖区域像素点亮度（V）会降低，且H和S也会衰减。避免了阴影被当成前景物体，形成错误的形状或别错误跟踪，从而对后续跟踪处理造成不好的影响，同时算法效率有了显著提升。在此基础上，增加了滤波消除一小部分背景被当成前景的问题。
形态学处理
基于以上方法检测出的运动目标包含大量孔洞，背景区域也存在很多噪点，进而增加跟踪的前景数量以及破坏前景形状。于是我们增加了滤波处理，使用一个5*5的01矩阵，将混合高斯模型的最高点磨平处理，进而提升检测效果。
运用以上方法并调整到合适的参数后，获得了满意的检测效果，此外还为检测生成的二值图中的每个目标添加轮廓矩，剔除小面积噪声，以直观的图像呈现运动目标的轮廓与位置。

## Slide 11
技术创新——运动跟踪方面
对判丢失败的方面
KCF只能实现位置追踪，不能估计尺度变化，并且在测试过程中，当背景与目标特征相近或加速过快而变形的两种情况下，会出现目标丢失的现象。因此我们设计出基于模板匹配的判丢算法，得到了满意的跟踪效果。且由于特征为深度特征，包含了语义信息。跟踪器被同色背景欺骗的问题也基本消除。
对准确跟踪方面
因原有KCF算法使用HOG/CN特征，所以在背景与跟踪目标颜色相近时容易被欺骗。但新算法因为使用了深度特征，包含了语义信息，极少出现因为颜色导致跟踪器被背景欺骗。

## Slide 12
应用前景
Application Prospects
04

## Slide 13
应用前景
市场分析
MARKET ANALYSIS
政府支持
用户需求
大数据
用户群体优势
公益
政策倡导 新兴市场 几乎无竞争
规则 错误成本 痛点
数据即资源
政府部门 社会企业
安保集团 公安 物业
教育 安全

## Slide 14
成果展示
Achievement Show
04

## Slide 15
Demo
成果展示

## Slide 16
南京理工大学
谢谢
团队成员：罗思琪、王洪格、孙明明